AsiaNet 60132 （0488）

SupermicroがNAB Show 2015で4U 90基ホットスワップ・ベイのSuperStorageプラットフォームを初公開

【ラスベガス（米ネバダ州）2015年4月13日PRN＝共同通信JBN】

＊広範なサーバー、ブレード、ストレージ、ネットワーキングのソリューションは、高精細4K／8K UHDデジタルメディアの制作および配信向けに最適化された向上した性能、密度、エネルギー効率を提供する

高性能・高能率サーバー技術とストレージテクノロジー、グリーンコンピューティングのグローバルリーダーであるSuper Micro Computer, Inc.（スーパーマイクロ・コンピュータ社、NASDAQ：SMCI）は、米ネバダ州ラスベガスで今週開催される全米放送事業者協会（NAB）で、放送メディア業界向けの幅広い高性能サーバー、ストレージ、ネットワーキング・ソリューションとともに、最新の超高密度4U 90基ホットスワップ・ベイのSuperStorageプラットフォームを初公開する。この最新の4U JBODストレージ・シャーシは、サービスが容易なトップロード・ホットスワップ・アーキテクチャーの中に720TBのSAS3と12Gb/s性能を備える90基の3.5インチ8TB HDDをサポートする。4基のMini-SAS HDポートと装備するデュアル・ホットスワップ・エクスパンダー・モジュールは、メディアストリーミング、ニアライン、アーカイブ・ストレージのためのスループットとフェールオーバー・リダンダンシーを最大限に引き出す。4K 60p超高精細（UHD）が現在は主流であるが、近い将来には8K 120p UHDが登場するので、映像の取得、編集、CG/VFXからエンコーディング／トランスコーディング、ストリーミング、アーカイビングまで放送メディア・プロダクションのあらゆる側面は、極めて高いレベルのコンピュート、ストレージ、ネットワーク性能に対する需要を喚起する。

Photo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150410/197899

Supermicroのチャールズ・リアン社長兼最高経営責任者（CEO）は「Supermicroのグリーンコンピューティング・ソリューションは最高の性能、密度、エネルギー効率によって放送業界が直面する極めて大きなデジタル・ワークロードの課題に対処する。当社の最新4U 90トップロード・ホットスワップ3.5インチHDD SuperStorageあるいは1U 12基の3.5インチ直結10GbEストレージなどのソリューションは、非圧縮メディア向けの密度、性能、スケーラビリティーにおいて他社の追随を許さない。さらに、当社の1U 4基のGPUシステムは視覚効果、レンダリング、トランスコーディングにおいて真のコンピュート実力を提供する。エンターテインメント業界はUHDメディアに移行しており、Supermicroはスタジオが消費電力、設置面積、価格当たり最適な性能を通じて最小のTCOを達成できるコンピュート、ストレージ、ネットワークにおける最高のソリューションを有している」と語った。

SupermicroはNAB Show 2015で、BMD認定GPUアクセラレーティッドSYS-7048GR-TR（http://www.supermicro.com/products/system/4u/7048/sys-7048gr-tr.cfm ）で稼働するBlackmagic DaVinci Resolve、ならびにデジタルコンテンツ作成、プロダクション、管理、配信に最適化されたサーバー、ブレード、ストレージ、ネットワーキング・ソリューションなど、以下を展示する。

＊最新の4U 90基の3.5インチトップロード、ホットスワップHDD/SSD SAS3 12Gb/s JBOD（SC946ED-R3KJBOD）－ツール不要の設計で、デュアル・ホットスワップ可能なエクスパンダー・モジュール、モジュール当たり4つのMini SAS HDポート、冗長性のある1000W（3+1）Titanium Level高効率（96%）デジタル電源サプライを搭載

＊最新の1U Kinetic SuperStorage（SSG-K1048-RT）（http://www.supermicro.com/products/system/1u/k1048/ssg-k1048-rt.cfm ））、（Datasheet

http://www.supermicro.com/products/nfo/files/storage/d_SSG-K1048-RT.pdf ））Key/Valueペアオブジェクト・ストレージに最適化－容量は48TB。デュアルポートSeagate Kineticドライブ（5900 RPM）搭載の12基の3.5インチ・トップロード・ドライブベイ、冗長性のあるデュアル10GBase-T（4 ports）、Layer-2 switching to integrated 4TB Ethernet付属ドライブ、専用IPMI / I2Cマネジメント・ポート、冗長性のある400W SuperCompactショートデプスGold Level電源サプライを搭載

＊最新の4U 11基のPCI-E SuperServer（R）（SYS-6048R-TXR）－Dual Intel（R）Xeon（R）プロセッサーE5-2600 v3、16基のDIMMの中に最大1TB Reg. ECC DDR4最大2133MHz、10基のPCI-E 3.0（x8）、1基のPCI-E 2.0（x4 in x8）、2つのGbEポート、5基のホットスワップ3.5インチ・ドライブベイ（デフォルト5つのSATA3ポート）、3基の5.25インチ・ペリフェラル・ドライブベイ、1基のSlim DVDベイ（オプション）、冗長性のある600W Platinum Level効率（95%）デジタル電源サプライを搭載

＊4U 4-Way 96基のDIMM SuperServer（R）（SYS-4048B-TRFT（http://www.supermicro.com/products/system/4u/4048/sys-4048b-trft.cfm ））－Quad Intel（R）Xeon（R）プロセッサーE7-8800 v2 / E7-4800 v2 ファミリー（15コア）、96基のDIMMスロットの中に最大6TB DDR3 1600MHz ECC RDIMMおよびLRDIMM、最大11基のPCI-E 3.0スロット（4 x16、7 x8）、2つの10Gb LAN、IPMIリモート・マネジメント用の1つの専用LAN、24基の2.5インチ・ホットスワップSAS3/SATA3 HDDないしはSSD（RAID/HBAカードを選択）；48基の2.5インチ・ホットスワップHDD/SSDオプション、冗長性（N+1）のある1620W高効率（94%+）Platinum Levelデジタル電源サプライを搭載

＊45ベイDouble-Sided Storage（R）の中に4U 90基3.5インチ・ホットスワップHDD/SSD（CSE-847DE16-R2K02JBOD（http://www.supermicro.com/products/chassis/4u/847/sc847de16-r2k02jbod.cfm ））－シングル・エクスパンダー・ボードとフロント／リア・バックプレーン・ボードは6Gb/sスループット、高性能、高可用性、ないしは冗長性を持たせた仕様用にインターナル／エクスターナル・カスケーディング・エクスパンダー組み合わせのための8つのMini-SAS HDポート、SAS2ないしはSATA3 HDDをサポート、リモート・システムパワーのオン／オフのための1基のIPMI、ウエイクオンLAN（WOL）およびシステム・モニタリング、時刻同期＆バッテリー・バックアップのためのNTPサポート、冗長性（1+1）のある2000W Platinum Level高効率（95%）デジタル電源サプライをサポート

＊1U 4基のGPU SuperServer（R）（SYS-1028GQ-TR/-TRT）－GPUプリヒートなしの革新的なアーキテクチャーを装備した4基のGPUアクセラレーター、Dual Intel（R）Xeon（R）プロセッサーE5-2600 v3、16基のDIMMスロットの中に最大1TB DDR4 2133MHz ECC LRDIMM、2基のホットスワップおよび2基のスタティック2.5インチ・ドライブベイ、インテリジェントでコールドな冗長性のある2000W Titanium Level高効率（96%）デジタル電源サプライをサポート

＊4U/Tower 4+1 GPU（SYS-7048-GR-TR（http://www.supermicro.com/products/system/4u/7048/sys-7048gr-tr.cfm ））－4+1基のGPUアクセラレーター、NVIDIA GeForce SLI、Dual Intel（R）Xeon（R）プロセッサーE5-2600 v3、16基のDIMMスロットの中に最大1TB ECC DDR4 2133MHz、8基の3.5インチ・ホットスワップ、3基の固定5.25インチおよび1基の3.5インチ・ドライブベイ、4基のヘビーデューティー・ファン、2基の外部エグゾースト・ファン、最適なファンスピードコントロールを備えた2基のアクティブ・ヒートシンク、冗長性のある2000W Titanium Level高効率（96%）デジタル電源サプライ、パッシブGPU キット（MCP-320-74701-0N-KIT）、オプションのThunderbolt 2.0 AOCをサポート

＊2U Hyper-Speed SuperServer（R）（SYS-6028UX-TR4（http://www.supermicro.com/products/system/2u/6028/sys-6028ux-tr4.cfm ））－3基のGPUアクセラレーター、Dual Intel（R）Xeon（R）プロセッサーE5-2600 v3、16基のDIMMスロットの中に最大1TB ECC、最大DDR4 2133MHz、12基のホットスワップ3.5インチ・ドライブベイ（SATA3デフォルト、12基のSAS3オプション；AOVによる4つのNVMeオプションAOC）、3基のPCI-E 3.0 x16スロット（FH、10.5インチL）、3基のPCI-E 3.0 x8スロット（x16 FH 10.5" Lの中に1基、1基のInternal LP）、4つの1GbEポート、冗長性のある1000W Titanium Level（96%）デジタル電源サプライ

＊U FatTwin（TM）当たり4U 4ノード、8基の3.5インチ・ホットスワップHDD（SYS-F628R3-RC0BPT+（http://www.supermicro.com/products/system/4u/f628/sys-f628r3-rc0bpt_.cfm ））－4ノード。各ノードはdual Intel（R）Xeon（R）プロセッサーE5-2600 v3、16基のDIMMスロットの中に最大1TB ECC DDR4 2133MHz、1基のPCI-E 3.0 x16（LP）、1基のPCI-E 3.0 x8（Micro Low Profile）、2つの10GBase-Tポート、内蔵サーバー・マネジメント・ツール（IPMI 2.0、専用LANポートを通じたKVM/media）、8基の3.5インチ・ホットスワップSAS3ないしは6基のSAS3 + 2x NVMe HDDベイ（ユニット当たり）、冗長性のある1280W Platinum Level高効率（95%）デジタル電源サプライをサポート

＊7U SuperBlade（R）（SBI-7128RG-X（http://www.supermicro.com/products/superblade/module/sbi-7128rg-x.cfm ）

／－F（http://www.supermicro.com/products/superblade/module/sbi-7128rg-f.cfm ）

／－F2（http://www.supermicro.com/products/superblade/module/sbi-7128rg-f2.cfm ））－42Uラック当たり最大120基のGPU + 60基のCPU。最大2つのK40M、K80、NVIDIA GRID（TM）K1/K2 GPUアクセラレーター、dual Intel（R）Xeon（R）プロセッサーE5-2600 v3、8基のDIMMスロットの中に最大512GB ECC DDR4 2133MHz、2基のSATA DOMないしは1基のSSD；ないしは最大8基の2.5インチSATA3 HDD + 1基の2.5インチSSD、オンボード10GbE （-X）、シングルFDR IBポート（-F）、デュアルFDR IBポート（-F2）をサポート

＊1Uトップオブラック、レイヤー3、10GbE Switch（SSE-X3348T/-TR（http://www.supermicro.com/products/accessories/networking/sse-x3348t.cfm ））－Energy Efficient Ethernet（IEEE 802.3az）を装備した48の10GBase-Tポート（RJ45）、4つの40GbEポート（QSFP）、2つの1GbEポート（RJ45）、アウトオブバンドRS-232マネジメント・ポート

Las Vegas Convention Centerで4月13日から16日まで開催されるNAB Show 2015のLower South HallブースSL15705に出展するSupermicroを訪問してもらいたい。Supermicroの高性能、高効率サーバー、ブレード、ストレージ、ネットワーキング・ソリューションの全製品についてはウェブサイトwww.supermicro.com を参照。

Supermicroの最新ニュース、発表を受け取るには

Facebook（https://www.facebook.com/Supermicro ）

Twitter（http://twitter.com/Supermicro_SMCI ）でフォローを。

▽Super Micro Computer Inc.について

Supermicro（（R）、NASDAQ：SMCI）は、高性能・高効率のサーバーテクノロジーをリードするイノベーターであり、世界中のデータセンター、クラウドコンピューティング、エンタープライズIT、Hadoop／ビッグデータ、HPC、組み込み型システム向け高性能サーバーであるBuilding Block Solutions（R）の第一級プロバイダーである。Supermicroは、「We Keep IT Green（われわれはITをグリーンに保つ（R））」イニシアチブにより環境保護に尽力しており、市場で入手可能な最もエネルギー効率の高い、環境に優しいソリューションを提供している。

Supermicro、Building Block Solutions、We Keep IT GreenはSuper Micro Computer, Inc.の商標ないし登録商標またはその両方である。

その他のブランド、名前、商標はそれぞれの所有者の財産である。

ソース：Super Micro Computer, Inc.

▽問い合わせ先

David Okada

Super Micro Computer, Inc.

davido@supermicro.com